## Slide 1
Automatización de la fermentación
Leticia Chacón Rodríguez
Universidad de California, Davis
LCHACONR@UCDAVIS.EDU

## Slide 2
Contenido
Control de la Fermentación por medio del grado Brix:
  Medición manual del grado Brix
  Automatización del monitoreo del grado Brix
    Diferencial de Presión
    Modelo matemático de Boulton
    Aplicaciones del modelo matemático
Control del potencial óxido-reducción (Redox)
Control de la temperatura

## Slide 3
Control de la Fermentación
Medición manual del Grado Brix:
  Se refiere al contenido de azúcar en el jugo de uva
  Se mide durante la fermentación
  Principal indicador del proceso de fermentación
  En la mayoría de las vinícolas se toma una muestra del fermentador y generalmente se utiliza un hidrómetro o un densímetro

## Slide 4
Grado Brix:
El muestreo se realiza manualmente
Depende del personal disponible
La frecuencia es limitada
Solo representa la muestra tomada
Hay errores de muestreo
En muchas ocasiones la información no es inmediata
Depende de entrenamiento al operador del instrumento y su calibración.

## Slide 5
https://cdn11.bigcommerce.com/s-apc69m1e/images/stencil/800x800/products/537/4272/How_to_use_a_Hydrometer__80894.1511542237.jpg?c=2
https://www.anton-paar.com/fileadmin/_processed_/8/b/csm_2022_density-meter_01_5db28c5793.jpg
Hidrómetro
Densímetros

## Slide 6
Automatización del monitoreo del grado Brix:
  Requiere sensores de presión
  Infraestructura en los fermentadores
  Conexión de los sensores a una terminal de recepción de datos
  Representa un área de muestreo mayor
  El monitoreo es continuo e inmediato
  No depende del número de personal disponible

## Slide 8
Relación del diferencial de presión con la gravedad especifica del jugo/mosto de uva
Dh
DP = Pbot - Ptop

## Slide 9
Modelo Matemático de Boulton de la Fermentación
Calcula la velocidad de producción de etanol
Calcula el efecto de la transferencia de calor
Calcula el cambio de densidad a través del tiempo
Boulton, R. (1980). The prediction of fermentation behavior by a kinetic model. American Journal of Enology and Viticulture, 31 (1), 40-45

## Slide 10
Modelo Matemático de Boulton de la Fermentación
Sirve para predecir el consumo de azúcar durante la fermentación
Se necesita:
  Grados Brix
  Temperatura
  Masa del inóculo de levadura
Requiere estimación de:
  Contenido de nitrógeno inicial
  Constante de inhibición de la levadura por el alcohol
  Tiempo de retardo de la fermentación
  Constante de viabilidad
  Tasa de mantenimiento especifico
Boulton, R. (1980). The prediction of fermentation behavior by a kinetic model. American Journal of Enology and Viticulture, 31 (1), 40-45

## Slide 11
El modelo de Boulton establece las siguientes relaciones

## Slide 12
Boulton, R. (1980). The prediction of fermentation behavior by a kinetic model. American Journal of Enology and Viticulture, 31 (1), 40-45

## Slide 13
Chart Title
Relación la gravedad especifica con respecto al grado Brix del jugo o mosto de uva
Nelson, J., Boulton, R., Knoesen, A. (2022). Automated Density Measurement with Real-Time Predictive Modeling of Wine Fermentations. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 71:1-7

## Slide 14
Corrección del grado Brix con respecto a la temperatura

## Slide 15
Nelson, J., Boulton, R., Knoesen, A. (2022). Automated Density Measurement with Real-Time Predictive Modeling of Wine Fermentations. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 71:1-7

## Slide 17
Curvas individuales de grados Brix (grados Brix)
Sumatoria de la primera derivada de las curvas de grado Brix, escalada a la liberación de calor estequiométrica. (kJ/day)
Integral de la curva roja (kJ)
Taza de liberación de calor en fermentadores de 100L durante la cosecha 2021

## Slide 18
El conjunto de la tecnología y el modelo matemático de Boulton se integraron dentro de los siguientes pasos:
Estimación de los parámetros
Integración rutinaria - resolver el modelo matemático a través del tiempo
Reducir la suma de las diferencias al cuadrado entre el modelo y el grado Brix medido

## Slide 19
Aplicación del modelo matemático: Análisis de datos y predicción
Sirve para:
Identificar fermentaciones problemáticas dentro de los primeros 3 días
Enfocar los esfuerzos y tiempo en resolver problemas
Utilizar los parámetros enológicos
Fermentador de 20 toneladas estadounidenses
Parámetros | Valor | Unidad
Taza de mantenimiento | 0.101 | g/g
Tiempo de retraso | 4.76 | h
Constante de viabilidad | 24.93 | h-1
Constante de inhibición por el Etanol | 49 | g/l
Estimado inicial de Nitrógeno | 195 | g/l

## Slide 20: Uso de Tecnología en la Educación de Enología
Exponer la nueva tecnología y su aplicación en la elaboración de vino comercial o de investigación
Demostrar la habilidad de monitorear las fermentaciones en forma automática y a distancia
Prevenir fermentaciones problemáticas
Nelson, J; Chacón-Rodríguez, L; Heyman, H; Boulton, R. Technology in Enology Education, A Real-time, Globally Accessible Data Dashboard for Wine Fermentation

## Slide 22
Control del Potencial Óxido- Reducción (Redox)
La levadura es la responsable de los cambios de potencial Redox:
La levadura crea un ambiente reducido debido al consumo de oxígeno y la producción de compuestos con un potencial redox relativamente bajo
El potencial redox bajo en la fermentación limita el ecosistema ecológico, reduciendo la competencia debido a que inhibe el crecimiento de bacterias y levaduras no-Saccharomyces
Un ambiente de bajo potencial redox puede provocar la formación de ácido sulfhídrico ya sea por la vía metabólica o la vía química
VEN298 Advance Fermentation Analysis, Spring 2023, Ron Runnebaum

## Slide 23
El potencial óxido-reducción se controla con la inyección de oxígeno (u otro oxidante) durante las primeras fases de la fermentación, en este caso se realizó burbujeando aire.
Se observa que, si se mantiene este potencial cercano a 0 mV, el ritmo de la fermentación se acelera, el tiempo de fermentación disminuye y el conteo celular de levaduras incrementa
Marinelli, K.A. 2022. The Effects of Oxygenation on Redox Potetial and Fermentation Kinetics. University of California, Davis

## Slide 24
El oxígeno disuelto no es un análisis viable, no ofrece información relacionada al potencial redox

## Slide 27
Figure 4. Uncontrolled redox fermentations A (100 L), B (100 L) and C (100 L) with pump-over indicated by (*).

## Slide 28
Figure 5. Controlled to –40 mV (Ag/AgCl) redox fermentations at scales of 100 L (A and B), 1500 L (C) and 10,000 L (D) with pump-over indicated by (*) and solenoid opening indicated by (·).

## Slide 30
Marinelli, K.A. 2022. The Effects of Oxygenation on Redox Potetial and Fermentation Kinetics. University of California, Davis
Figure 3.9 Impact of ORP control set-point by aeration on measured ORP (solid line) and brix (dashed line) from experiment 5, where ORP was controlled at various set points 0, -30, -60, -90 and -120 mV across vessels. The large increases in ORP starting on day 6 was due to probe removal from the vessel

## Slide 31: Control de la Temperatura
Hay que recordar que la fermentación es un proceso exotérmico
La mayoría de las vinícolas cuentan con un sistema de enfriamiento continuo, donde el refrigerante circula continuamente en las chaquetas de los fermentadores
El nuevo concepto para ser más eficiente es el sistema de enfriamiento pulsante

## Slide 32: Enfriamiento pulsante
Se envía el refrigerante a la chaqueta del fermentador, pero en baches, en lugar de ser continuo, lo que permite que el refrigerante tenga tiempo suficiente para intercambiar el frio al fermentador.
El tiempo de espera entre los baches del refrigerante puede ser un tiempo predeterminado, o mejor, con un segundo termómetro ya sea en la parte superior del fermentador, o a la salida del refrigerante para esperar que se dé una diferencia de temperatura de 4-6 °C.

## Slide 33
Enfriamiento pulsante
Bob Coleman, VEN 124 Wine Fermentation, Fall 2023

## Slide 34
Bob Coleman, VEN 124 Wine Fermentation, Fall 2023

## Slide 35
Bob Coleman, VEN 124 Wine Fermentation, Fall 2023

## Slide 36: Beneficios del Enfriamiento Pulsante
Se necesita menos volumen del refrigerante para enfriar los fermentadores.
Por lo tanto, se requiere de menos energía.
El refrigerante regresa con mayor temperatura al centro de refrigeración, lo cual hace más eficiente el intercambio de calor, y esto conduce a un manejo más eficiente de energía en el compresor.

## Slide 37: Agradecimientos
Roger Boulton
Bob Coleman
Hildegard Heymann
Andre Knoesen
Kim Marinelli
James Nelson
Ron Runnebaum
Unified Wine and Grape Symposium
Treasury Wine Estates – Beringer
University of California, Davis
¡GRACIAS A TODOS USTEDES POR SU ATENCIÓN!
¿ PREGUNTAS?
LCHACONR@UCDAVIS.EDU